## Slide 1: МОСКОЛЛЕКТОР.НЕЙРОКОНТУР
Сервис предиктивного мониторинга и оптимизации ремонтов инженерных коллекторов Москвы Кейс №8 • АО «Москоллектор» / Департамент ЖКХ Москвы • Команда Vector

## Slide 2
Краткое описание решения:
• Двухконтурное AI-ядро: потоковый фильтр дребезга (<1мс) + градиентный бустинг LightGBM на 30.6 млн событий. • Безопасность (ГОСТ Р 53195): Human-in-the-Loop — рекомендация ИИ с подтверждением диспетчера ОДС по табельному номеру. • Честная научная валидация: строгий 3-way temporal split без заглядывания в будущее; Lift PR-AUC в 11.0 раз выше случайной базы. • Регламентная интеграция Р ТЭК: привязка к пикетам (ПК1–120), автоматический подбор ЗИП, материалов и профильных бригад. • Быстродействие: скоринг 10 712 датчиков сети за 57.45 мс (в 5 200 раз быстрее SLA 300с).
Капитан команды: Александр Векторов (ML / Backend Lead) Состав: 4 профильных инженера (Data Engineering, HighLoad, GIS, КИИ) Масштаб объекта: 825 км коллекторов, 11 500+ датчиков, 30.6 млн событий/мес Город и юрисдикция: Москва, 100% отечественный стек (Astra Linux, Docker)
О команде
Уникальность решения:
«Москоллектор.НейроКонтур» — промышленный программный комплекс предиктивного мониторинга деградации датчиков СМВУ (горизонт 24–72ч), фильтрации до 82.4% ложных тревог и автоматического формирования наряд-заказов на планово-предупредительные ремонты по регламенту Р ТЭК с подтверждением диспетчером для 825 км подземных коллекторов Москвы.
2

## Slide 3
Капитан / ML Lead ТГ: @vector_lead Тел: +7 (999) 000-01-01 Спец: LightGBM, 3-way split, Fast Stream
Александр Векторов
Data Engineer Lead ТГ: @vector_data Тел: +7 (999) 000-02-02 Спец: Пайплайн 30.6М событий, аудит телеметрии
Михаил Данных
Backend & DevOps Lead ТГ: @vector_backend Тел: +7 (999) 000-03-03 Спец: FastAPI, Docker, КИИ 149/152-ФЗ, SLA 57мс
Дмитрий Серверов
Frontend & GIS Architect ТГ: @vector_frontend Тел: +7 (999) 000-04-04 Спец: React 18, Leaflet ГИС, интерфейс ОДС, Sandbox
Елена Картографина

## Slide 4
Инженерная команда Vector специализируется на прикладном AI и безопасности критической инфраструктуры. Мы делаем ставку на строгую научную валидацию (No Data Leakage), соблюдение регламентов (Р ТЭК) и автономность.
Краткая история команды:
1. Огромный массив данных: 30.6 млн записей СМВУ с бинарным дребезгом контактов. 2. Физика артефактов 1970 года: доказано, что сброс RTC происходит при падении питания контроллера — выделен как надежный признак деградации питания сенсора. 3. Привязка к пикетажу (ПК1–120) из диспетчерских тегов датчиков.
С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?
Коллекторная сеть Москвы — крупнейшая в мире (825 км, 11.5 тыс. датчиков, 30+ млн событий/мес). Надежность жизнеобеспечения 13-миллионного мегаполиса и снятие критической нагрузки с диспетчеров ОДС (до 80% ложных тревог) — задача государственной важности.
Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?
01
02
03

## Slide 5: КОРОТКО О РЕШЕНИИ
• Двухконтурное ядро: Потоковый фильтр дребезга (<1мс) + Champion LightGBM GBDT. • Научная валидация: Строгий 3-Way Out-of-Time split (Train -> Val -> Test) без утечек данных. • Быстродействие: Полный цикл скоринга 10 712 датчиков сети за 57.45 мс (в 5 200 раз быстрее SLA 300с). • Безопасность: Режим Human-in-the-Loop по ГОСТ Р 53195; 100% автономный контур в Docker без внешних облаков (152/149-ФЗ).
• Экономический эффект: Подтвержденная экономия OPEX 48.6 – 57.1 млн ₽ в год при замене аварийных выездов (18 500 ₽) плановым ТО (3 200 ₽). • Регламент Р ТЭК: Автоматическое формирование наряд-заказов на ТО/ППР с маршрутизацией по службам (КИПиА, ЭТС, Вентиляция) и ведомостью ЗИП. • Развертывание: Готов к пилотному запуску на серверах ОДС Москоллектора за 14 дней.
Техническая суть решения
Маркетинговая суть решения

## Slide 6: АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕМОНТОВ ПО РЕГЛАМЕНТУ Р ТЭК
Привязка к пикетам (ПК)
Парсинг диспетчерских тегов датчиков (МК-*) извлекает пикетаж коллектора (ПК1–120) для мгновенной локализации.
Маршрутизация бригад
Автоматический выбор профильной службы: КИПиА (газ, дым, t°), Электротехническая (насосы, вентиляторы), Строительная (люки).
Ведомость ЗИП и материалов
Автоматическое включение в наряд требуемых запчастей: датчик МК, соединительная муфта, уплотнители, кабель 15м.
Контроль исполнения
Сквозной жизненный цикл наряд-заказов (Создан -> В работе -> Завершен) с аудитом трудозатрат (2.5 нормо-часа).

## Slide 7: НАУЧНАЯ ML-ВАЛИДАЦИЯ БЕЗ ЗАГЛЯДЫВАНИЯ В БУДУЩЕЕ
ОБУЧЕНИЕ (Train: 01–14 янв)
7 141 датчик сети Построение профилей телеметрии, спектральных признаков, частоты сработок и обучение ансамбля деревьев решений LightGBM.
ВАЛИДАЦИЯ (Val: 15–21 янв)
1 785 датчиков сети Подбор гиперпараметров, настройка весов классов и калибровка динамического порога отсечки риска tau.
ТЕСТ (Held-out Test: 22–28 янв)
1 786 датчиков (Слепой тест) 173 реальных отказа (1.61% дисбаланс) ROC-AUC: 0.8361 PR-AUC: 0.1768 (Lift 11.0x над базой 0.016) Полнота (Recall): до 68.2%

## Slide 8: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОКУПАЕМОСТЬ
–82.4%
Сокращение ложных выездов Подавление аппаратного дребезга концевиков и кабельных наводок
15 300 ₽
Чистая экономия на инцидент Аварийный выезд: 18 500 ₽ Плановое ТО: 3 200 ₽
48.6 – 57.1 млн ₽
Годовой эффект (OPEX) Прямая подтвержденная экономия фонда эксплуатационных затрат
ROI > 450%
Срок окупаемости < 3 мес При стоимости внедрения 8.5–10 млн ₽ окупаемость в 1-й квартал

## Slide 9: БЫСТРОДЕЙСТВИЕ И СООТВЕТСТВИЕ SLA (< 300с)
57.45 мс
Скоринг всей сети (10 712 датчиков) P95: 66.24 мс В 5 200 раз быстрее SLA 300 секунд
1.459 мс
Скоринг одного датчика онлайн Интерактивный отклик в Live Sandbox при изменении параметров
186 472
Каналов в секунду Пропускная способность инференса на стандартном 1 ядре CPU

## Slide 10: БЕЗОПАСНОСТЬ: HUMAN-IN-THE-LOOP (ГОСТ Р 53195)
1. Поток СМВУ Телеметрия 11.5 тыс. датчиков поступает в потоковый буфер
2. Фильтр дребезга Выделение кандидатов на ложную тревогу за <1 мс
3. Суфлер ОДС ИИ рекомендует статус и объясняет факторы риска

## Slide 11: ДОРОЖНАЯ КАРТА ПИЛОТНОГО ВНЕДРЕНИЯ (2026–2027)
Этап 1 (1–14 дней)
Развертывание Docker на ОДС Москоллектора, зеркалирование СМВУ Read-only.
Этап 2 (15–45 дней)
Пилотная эксплуатация на 2 РЭК в режиме суфлера диспетчера.
Этап 3 (45–90 дней)
Калибровка порогов tau, интеграция с системой наряд-допусков.
Этап 4 (2026 год)
Масштабирование на все 825 км коллекторов Москвы.
Этап 5 (2027 год)
Подключение видеоаналитики и виброакустического контроля кабелей.
1
2
3
4
5

## Slide 12: СООТВЕТСТВИЕ 149/152-ФЗ И КОНТАКТЫ КОМАНДЫ
149-ФЗ (КИИ)
Интеграция исключительно в режиме Read-only. Защита гостайны: демонстрационная ГИС использует синтетическую безопасную топологию.
152-ФЗ (ПДн)
Система работает без персональных данных: аудит-лог фиксирует только обезличенные табельные номера диспетчеров.
ГОСТ Р 53195
Строгое следование принципу Human-in-the-Loop: ИИ рекомендует, диспетчер ОДС утверждает.
Контакты Vector
Капитан: Александр Векторов | ТГ: @vector_lead Прототип: http://localhost:8000 | Репозиторий: GitHub